## Slide 1
Workshop: Starkregen
Modul: Schutz vor Extremwetter
04. Februar 2025, Bonn

## Slide 2
Dieser Foliensatz wurde mit einer creative commons licence (CC BY-NC 4.0) versehen, das heißt Sie dürfen:
Teilen - das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
Bearbeiten - das Material remixen, verändern und darauf aufbauen

## Slide 3: Tagesordnung
Begrüßung
Vorstellungsrunde
Kommunaler Starkregen und
Hochwasserschutz
Mittagspause
Workshop Starkregengefahrenkarten

## Slide 4: Vorstellungsrunde
Wer sind Sie?
Stellen Sie sich bitte kurz vor

## Slide 5: Zusammenhang Klimawandel und Starkregen

## Slide 6: Klimawandel in Deutschland
1880
1920
1980
2010
10
9
8
7
linearer Trend (1881 – 2019)
Temperatur [°C]
1950
Jahr
Daten: DWD, 2019

## Slide 7: Klimawandel in Deutschland
9 der 10 wärmsten, jemals erfassten Jahresdurchschnittstemperaturen liegen nach dem Jahr 2000
Hitzerekord im Juli 2019: 41,2° C
Verlagerung von Niederschlägen vom Sommer- in das Winterhalbjahr
  Beispiel Jahr 2023
Lange Trockenperioden im Sommer
Zunehmende Starkregenereignisse im Sommer

## Slide 8: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+1,2
Stand der Erderwärmung 2021
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker

## Slide 9: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+1,2
Stand der Erderwärmung 2021
+ 1,5
Ziel nach Pariser Klimaabkommen
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker

## Slide 10: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+1,2 Stand der Erderwärmung 2021
+ 1,5 Ziel nach Pariser Klimaabkommen
Aktuelle Zusagen und Zielsetzungen + 2,1
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker

## Slide 11: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+1,2 Stand der Erderwärmung 2021
+ 1,5 Ziel nach Pariser Klimaabkommen
Aktuelle Zusagen und Zielsetzungen + 2,1
+ 2,7
Gegenwärtige Maßnahmen
+ 3,6
+ 2,0
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker

## Slide 12: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+1,2 Stand der Erderwärmung 2021
+ 1,5 Ziel nach Pariser Klimaabkommen
Aktuelle Zusagen und Zielsetzungen + 2,1
+ 2,7
Gegenwärtige Maßnahmen
+ 3,6
+ 2,0
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker

## Slide 13: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+ 2,7
Gegenwärtige Maßnahmen
+ 3,6
+ 2,0
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker
„3°C wärmer - Na und?!“

## Slide 14: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+ 2,7
Gegenwärtige Maßnahmen
+ 3,6
+ 2,0
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker
„3°C wärmer - Na und?!“
! Wäre die Welt 3°C kälter, würde Berlin unter einer Eisdecke liegen

## Slide 15: Der Klimawandel als Beispiel misslungener Kommunikation
0,0
+ 1,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 3,0
0,0
Vorindustriller Durchschnitt (1850 bis 1900)
+ 2,7
Gegenwärtige Maßnahmen
+ 3,6
+ 2,0
Basis: Daten von 32 Staaten, die zusammen für ca. 80 % der globalen Emissionen verantwortlich sind
Quelle: Climate Action Tracker
„3°C wärmer - Na und?!“
! Wäre die Welt 3°C kälter, würde Berlin unter einer Eisdecke liegen
! Aber reicht diese Aussage, um
die Menschen davon zu überzeugen, dass sie handeln müssen?
! Es muss bei jeder Botschaft ein persönlicher Bezug hergestellt werden

## Slide 16: Wie der Temperaturanstieg zu Wetterextremen führt
Stärkere
Niederschläge
Höhere Temperatur
Höhere Verdunstung
Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen
Überflutungen
Zunehmende Verstädterung
Je wärmer die Atmosphäre ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen, so dass größere Wassermengen in kürzerer Zeit niederschlagen können.

## Slide 17: Starkregen im städtischen Raum
Plötzliches Auftreten
Hohe Intensität
Räumliche variable Ausprägung
Hohe Schadensfolge
Extreme Belastung für die öffentliche Infrastruktur und Menschen

## Slide 18: Flusshochwasser und Überflutung durch Starkregen

## Slide 19: Hochwasser- und Überflutungsschutz Definition
Hochwasser ist eine zeitlich begrenzte Überschwemmung von
normalerweise nicht mit Wasser bedeckten Land (§ 72 Satz 1 WHG)
Diese Definition ist weit auszulegen!
Umfasst auch Überschwemmungen durch örtlich begrenzte Starkregenereignisse
(BT-Drucksache 17/10957, S. 22; Czychowski/ Reinhardt, WHG, Kommentar, 13. Aufl. 2023,§ 72 WHG
Rz. 20);
Überschwemmungen oder Überflutungen, die durch öffentliche Abwasserkanäle hervorgerufen werden, sind haftungsrechtlich kein Hochwasser
(§ 72 Satz 2 LWG NRW; vgl. OLG Dresden, Urteil vom 31.07.2013 – Az.: 1 U 1156/11 – BADK- Information 4/2013, S. 215 ff. – zur Haftung der Gemeinde wegen unzureichender Straßeneinläufe in den öffentlichen Kanal)

## Slide 20: Flusshochwasser und Überflutung durch Starkregen
Flusshochwasser Überflutung durch Starkregen
Für Flusshochwasser ist vor Ort ein Regenereignis nicht zwingend erforderlich

## Slide 21: Flusshochwasser und Überflutung durch Starkregen
Flusshochwasser Überflutung durch Starkregen
Für Flusshochwasser ist vor Ort ein Regenereignis nicht zwingend erforderlich
Überflutungen durch Starkregen entstehen durch starke lokale Regenereignisse
T100

## Slide 22: Flusshochwasser und Überflutung durch Starkregen
Flusshochwasser Überflutung durch Starkregen
Für Flusshochwasser ist vor Ort ein Regenereignis nicht zwingend erforderlich
Überflutungen durch Starkregen entstehen durch starke lokale Regenereignisse
Extremfall Überflutungen durch Flusshochwasser und Starkregen
T100

## Slide 23: Starkregengefahrenkarte
Was sagt diese Karte aus?

## Slide 24: Starkregengefahrenkarte
Überflutungen in Folge eines bestimmten Regenereignisses
T = 100 a
D = 60 min
N = 40,6 mm
Wiederkehrzeit Tn (a) |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000
Niederschlagshöhe [mm/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dauerstufe [min] |  |  | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max
00005 |  |  | 6,2 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 11,2 | 12,9 | 14 | 15,4 | 17,5 | 18,5 | 19,2 | 19,7 | 21,4 | 23,2
00010 |  |  | 8 | 9,8 | 10,9 | 12,4 | 14,5 | 16,6 | 18,1 | 19,9 | 22,6 | 23,9 | 24,8 | 25,5 | 27,7 | 29,9
00015 |  |  | 9,2 | 11,3 | 12,6 | 14,2 | 16,7 | 19,2 | 20,8 | 22,9 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,3 | 31,9 | 34,4
00020 |  |  | 10,2 | 12,4 | 13,8 | 15,7 | 18,3 | 21,1 | 22,9 | 25,2 | 28,6 | 30,2 | 31,4 | 32,3 | 35,1 | 37,8
00030 |  |  | 11,6 | 14,2 | 15,8 | 17,9 | 20,9 | 24 | 26,1 | 28,8 | 32,6 | 34,5 | 35,8 | 36,8 | 40 | 43,2
00045 |  |  | 13,2 | 16,2 | 18 | 20,4 | 23,8 | 27,3 | 29,7 | 32,7 | 37,1 | 39,2 | 40,7 | 41,9 | 45,5 | 49
 | 00060 |  | 14,5 | 17,7 | 19,7 | 22,3 | 26,1 | 29,9 | 32,5 | 35,8 | 40,6 | 42,9 | 44,5 | 45,8 | 49,7 | 53,6
00090 |  |  | 16,5 | 20,1 | 22,4 | 25,3 | 29,6 | 34 | 36,9 | 40,7 | 46,1 | 48,7 | 50,6 | 52 | 56,4 | 60,9
00120 |  |  | 18 | 22 | 24,5 | 27,7 | 32,4 | 37,2 | 40,4 | 44,5 | 50,5 | 53,4 | 55,4 | 57 | 61,9 | 66,8
00180 |  |  | 20,5 | 25 | 27,8 | 31,5 | 36,8 | 42,2 | 45,8 | 50,5 | 57,2 | 60,4 | 62,7 | 64,5 | 70 | 75,6
00240 |  |  | 22,4 | 27,3 | 30,4 | 34,4 | 40,2 | 46,2 | 50,1 | 55,2 | 62,6 | 66,1 | 68,7 | 70,6 | 76,6 | 82,7
00360 |  |  | 25,4 | 31 | 34,5 | 39 | 45,6 | 52,4 | 56,8 | 62,7 | 71 | 75 | 77,9 | 80,1 | 86,9 | 93,8
00540 |  |  | 28,8 | 35,1 | 39,1 | 44,2 | 51,7 | 59,4 | 64,4 | 71 | 80,5 | 85,1 | 88,3 | 90,8 | 98,6 | 106,4
00720 |  |  | 31,4 | 38,4 | 42,7 | 48,4 | 56,5 | 64,9 | 70,4 | 77,7 | 88 | 93 | 96,5 | 99,3 | 107,8 | 116,3
01080 |  |  | 35,6 | 43,5 | 48,4 | 54,8 | 64,1 | 73,6 | 79,8 | 88 | 99,7 | 105,3 | 109,3 | 112,5 | 122,1 | 131,7
01440 |  |  | 38,9 | 47,6 | 52,9 | 59,9 | 70 | 80,4 | 87,3 | 96,2 | 109 | 115,2 | 119,6 | 122,9 | 133,5 | 144
02880 |  |  | 48,2 | 58,9 | 65,5 | 74,2 | 86,8 | 99,7 | 108,1 | 119,2 | 135,1 | 142,8 | 148,2 | 152,4 | 165,5 | 178,5

## Slide 25: Hochwassergefahrenkarte
Was sagt diese Karte aus?

## Slide 26: Hochwassergefahrenkarte
Überflutungen in Folge eines bestimmten Hochwasserabflusses
HQ 100
H = 100 a
Q = ?

## Slide 27
Starkregengefahren- und Hochwassergefahrenkarte
Überlagerung

## Slide 28: Starkregengefahren- und Hochwassergefahrenkarte
Überlagerung
Warum die Unterscheidung?
Was ist der Unterschied zwischen den Hochwassergefahrenkarten und
den ordnungsbehördlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten?

## Slide 29: Hochwassergefahrenkarte
HWGK sind Teil der HWRM-Pläne
Informativen Charakter für Gefahren und Risiken durch Hochwasser

## Slide 30: Hochwassergefahrenkarte
HWGK sind Teil der HWRM-Pläne
Informativen Charakter für Gefahren und Risiken durch Hochwasser

## Slide 31: Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
HWGK sind Teil der HWRM-Pläne
Informativen Charakter für Gefahren und Risiken durch Hochwasser
Ü-Gebiete sind nach § 76 Absatz 2 innerhalb der Risikogebiete, in denen ein Hochwasserereignis mindestens 1 in 100 a zu erwarten ist, festzusetzen
Im Gegensatz zu den Gefahrenkarten ergibt sich durch die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes im Rahmen einer Verordnung eine unmittelbare Rechtswirkung nach
§ 78 WHG gegenüber allen
In festgesetzten Ü-Gebieten sind folglich bestimmte Handlungen und Vorhaben zunächst verboten und bedürfen einem Genehmigungsverfahren und einer spezifischen Prüfung und Abwägung durch die zuständige Behörde

## Slide 32: Flusshochwasser und Überflutung durch Starkregen
Gesetzliche Vorgaben durch EU- HWRM-RL für sogenannte Risikogewässer
Maßnahmen werden durch die Bezirksregierung vorgegeben
Unterschiedliche Träger (Stadt, Wasserverband, …) müssen diese Maßnahmen umsetzen
Festgesetzten Übeschwemmungsgebiete
Keine gesetzliche Vorgabe
Förderung von kommunalen Konzepten
zum Starkregenrisikomanagement
Gefahrenkarte
Risikokarte
Handlungskonzept
Flusshochwasser Überflutung durch Starkregen
Hochwasserrisiko an Flussgebieten  Starkregenrisiko überall

## Slide 33: „Nicht“ Risikogewässer
Kleinere Flüsse und Bäche, die bisher beim Hochwasserschutz durch die EU-HWRL nicht berücksichtigt wurden
Flüsse und Bäche die vor allem auf Grund von Starkregenereignisse überfluten und nicht auf Grund einer Hochwasserwelle
Gebiete mit niedriger Bevölkerungsdichte oder lichter
Bebauung

## Slide 34: Wer ist zuständig für Hochwasser an „nicht Risikogewässer“ und wer für Starkregen?
Aus Sicht der Amtshaftungsrechtsprechung ist die
Stadt zuständig
Es gibt weder im LWG noch im WHG eine geregelte Zuständigkeit
Aber welche Abteilung ist in der Verwaltung
zuständig?
Und was sollen diese ganzen Jährlichkeiten?

## Slide 35: Überflutungen im innerstädtischen Bereich

## Slide 36: Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung des DWD
Starkregenindex
Niederschlagshöhen und -spenden in Abhängigkeit von der Niederschlagsdauer D und der Jährlichkeit T
(Wiederkehrintervall) mit Starkregenindexverfahren
Wiederkehrzeit Tn (a) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000
 | Niederschlagshöhe [mm/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Starkregenindex | SRI 1 |  | SRI 2 |  | SRI 3 | SRI 4 | SRI 5 | SRI 6 | SRI 7 | SRI 8 | SRI 9 | SRI 10 | SRI 11 | SRI 12
Dauerstufe [min] | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max
0005 | 6,2 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 11,2 | 12,9 | 14 | 15,4 | 17,5 | 24,3 | 27,8 | 38,3 | 48,8 | > 45,9
0010 | 8 | 9,8 | 10,9 | 12,4 | 14,5 | 16,6 | 18,1 | 19,9 | 22,6 | 31,4 | 35,9 | 49,5 | 63,1 | > 60,5
0015 | 9,2 | 11,3 | 12,6 | 14,2 | 16,7 | 19,2 | 20,8 | 22,9 | 26 | 36,1 | 41,3 | 56,9 | 72,5 | > 69,7
0020 | 10,2 | 12,4 | 13,8 | 15,7 | 18,3 | 21,1 | 22,9 | 25,2 | 28,6 | 39,8 | 45,5 | 62,6 | 79,8 | > 76,7
0030 | 11,6 | 14,2 | 15,8 | 17,9 | 20,9 | 24 | 26,1 | 28,8 | 32,6 | 45,3 | 51,8 | 71,4 | 91,0 | > 87,4
0045 | 13,2 | 16,2 | 18 | 20,4 | 23,8 | 27,3 | 29,7 | 32,7 | 37,1 | 51,6 | 59,0 | 81,2 | 103,5 | > 99,1
0060 | 14,5 | 17,7 | 19,7 | 22,3 | 26,1 | 29,9 | 32,5 | 35,8 | 40,6 | 56,4 | 64,6 | 88,9 | 113,3 | > 108,1
0090 | 16,5 | 20,1 | 22,4 | 25,3 | 29,6 | 34 | 36,9 | 40,7 | 46,1 | 64,1 | 73,3 | 101,0 | 128,6 | > 122,1
0120 | 18 | 22 | 24,5 | 27,7 | 32,4 | 37,2 | 40,4 | 44,5 | 50,5 | 70,2 | 80,3 | 110,6 | 140,9 | > 132,7
0180 | 20,5 | 25 | 27,8 | 31,5 | 36,8 | 42,2 | 45,8 | 50,5 | 57,2 | 79,5 | 90,9 | 125,3 | 159,6 | > 149,5
0240 | 22,4 | 27,3 | 30,4 | 34,4 | 40,2 | 46,2 | 50,1 | 55,2 | 62,6 | 87,0 | 99,5 | 137,1 | 174,7 | > 162,7
0360 | 25,4 | 31 | 34,5 | 39 | 45,6 | 52,4 | 56,8 | 62,7 | 71 | 98,7 | 112,9 | 155,5 | 198,1 | > 182,8
0540 | 28,8 | 35,1 | 39,1 | 44,2 | 51,7 | 59,4 | 64,4 | 71 | 80,5 | 111,9 | 128,0 | 176,3 | 224,6 | > 205,5
0720 | 31,4 | 38,4 | 42,7 | 48,4 | 56,5 | 64,9 | 70,4 | 77,7 | 88 | 122,3 | 139,9 | 192,7 | 245,5 | > 223,4
1080 | 35,6 | 43,5 | 48,4 | 54,8 | 64,1 | 73,6 | 79,8 | 88 | 99,7 | 138,6 | 158,5 | 218,3 | 278,2 | > 251,2
1440 | 38,9 | 47,6 | 52,9 | 59,9 | 70 | 80,4 | 87,3 | 96,2 | 109 | 151,5 | 173,3 | 238,7 | 304,1 | > 272,7
2880 | 48,2 | 58,9 | 65,5 | 74,2 | 86,8 | 99,7 | 108,1 | 119,2 | 135,1 | 187,8 | 214,8 | 295,9 | 376,9 | > 332,9

## Slide 37: Starkregen - Handlungsbereiche
Quelle: T. Schmitt, Abwassernetzwerk Rheinland
Starkregenindex
extremer Starkregen
8 | 9 | 10 | 11 | 12
Handlungsbereich
konstruktiver Objektschutz inklusive Rückstausicherung in Gebäuden (durch Eigentümer)
Katastrophenschutz
Entwässerungssystem
Verkehrs- und Freiflächen (zeitweise Überflutung)
1
2
häufiger Starkregen
3 | 4 | 5
intensiver Starkregen
6
7
außergewöhnlicher Starkregen

## Slide 38: Starkregen - Handlungsbereiche
Handlungsbereich
nklusive Rückstausicherung in Gebäuden (durch Eigentümer)
Katastrophenschutz
n (zeitweise Überflutung)
6
7
1 2 3 4 5
häufiger Starkregen intensiver Starkregen Entwässerungssystem
Verkehrs- und Freifläche
konstruktiver Objektschutz i
außergewöhnlicher Starkregen
extremer Starkregen
8 | 9 | 10 | 11 | 12
Starkregenindex
Entspricht den Normen zur Bemessung und Dimensionierung der Kanalisation
Quelle: T. Schmitt, Abwassernetzwerk Rheinland

## Slide 39: Kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Quelle: T. Schmitt, Abwassernetzwerk Rheinland
Starkregenereignisse gehen oftmals weit über die Bemessungsgrößen der örtlichen Kanalisation hinaus und können nicht alleine durch diese aufgefangen werden
Die Bewältigung von Starkregenereignissen ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Maßnahmen an der Oberfläche
Kanalisation
Objektschutz

## Slide 40: Exkurs: Straßenentwässerung und Straßeneinläufe
Straßeneinläufe dienen dazu, Regenwasser von der Straße auf-zunehmen, um Überschwemmungen zu verhindern und das Wasser in das städtische Entwässerungssystem abzuleiten
Private Zuwegungsflächen dürfen nur nach Genehmigung über eine Straße entwässern
Für die Ermittlung des Abstandes der Straßenabläufe wird bei Stadtstraßen eine angeschlossene Fläche von
400 m² angesetzt

## Slide 41: Kommunale Gemeinschaftsaufgabe
§ 5 Absatz 2 WHG: „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen“
Private Bürger, Architekten und Unternehmen müssen zur Eigenvorsorge auch Objektschutzmaßnahmen ergreifen, sowie informiert und beraten werden, um die Bauvorsorge zu forcieren
Solche Maßnahmen werden an Bedeutung gewinnen und müssen verbessert werden
Kanalisation
Maßnahmen an der Oberfläche
Objektschutz

## Slide 42: Kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Der Klimawandel wird zu mehr Extremereignissen führen
Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist es nicht möglich, die Dimensionen
der Kanalisation für jedes Extremereignis auszulegen
Maßnahmen an der Oberfläche müssen realisiert werden:
Reduzierung des Abflusses von Niederschlagswasser an der Oberfläche
Gezielte Ableitung von Niederschlagswasser an der Oberfläche in Bereiche
Kanalisation
Maßnahmen an der Oberfläche
Objektschutz

## Slide 43: Kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Der Klimawandel wird zu mehr Extremereignissen führen
Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist es nicht möglich, die Dimensionen
der Kanalisation für jedes Extremereignis auszulegen
Maßnahmen an der Oberfläche müssen realisiert werden:
  Reduzierung des Abflusses von Niederschlagswasser an der Oberfläche
  Gezielte Ableitung von Niederschlagswasser an der Oberfläche in schadlose Bereiche
  Maßnahmen erfolgen überwiegend oberirdisch und liegen oftmals nicht bei den
Entwässerungsspezialisten
  In diesen Ableitungen sitzt jedoch das wasserwirtschaftliche Know-How
 Dieses Know-How muss frühzeitig genutzt werden

## Slide 44: Starkregenindex - Handlungsbereiche
Quelle: T. Schmitt, Abwassernetzwerk Rheinland
Starkregenereignisse gehen oftmals weit über die Bemessungsgrößen der örtlichen Kanalisation hinaus und können nicht alleine durch diese aufgefangen werden
Die Bewältigung von Starkregenereignissen ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Maßnahmen an der Oberfläche
Kanalisation
Objektschutz

## Slide 45: Konsequenzen zunehmender Starkregenereignisse
§ 5 Absatz 2 WHG: „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen“
Private Bürger, Architekten und Unternehmen müssen zur Eigenvorsorge auch Objektschutzmaßnahmen ergreifen, sowie informiert und beraten werden, um die Bauvorsorge zu forcieren
Objektschutzmaßnahmen gelten als Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Solche Maßnahmen werden an Bedeutung gewinnen und müssen verbessert werden
Kanalisation
Maßnahmen an der Oberfläche
Objektschutz

## Slide 46: Konsequenzen zunehmender Starkregenereignisse
Der Klimawandel wird zu mehr Extremereignissen führen
Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist es nicht möglich, die
Dimensionen der Kanalisation für jedes Extremereignis auszulegen
Maßnahmen an der Oberfläche müssen realisiert werden:
  Objektschutzmaßnahmen mit direkter Wirkung und wenig Umsetzungshürden
  Gezielte Ableitung von Niederschlagswasser an der Oberfläche in schadlose Bereiche
  Reduzierung der Abflussbereitschaft von Niederschlagswasser an der Oberfläche
Kanalisation
Maßnahmen an der Oberfläche
Objektschutz

## Slide 47: Wasserbewusste Stadtentwicklung
ǃ Wasser soll nicht abgeleitet, sondern innerstädtisch genutzt werden
ǃ Von der Konventionellen dezentralen Entwässerung hin zu einer wasserbewussten Stadtentwicklung
Bestehende Infrastruktur muss weiter unterhalten
werden
Mangel an Flächen für oberirdische Maßnahmen
Hoher Unterhaltungsaufwand für oberirdische Maßnahmen
Großes Maß an Sensibilisierung und Partizipation erforderlich

## Slide 48: Kommunale Überflutungsvorsorge -Bestandsbebauung und Neubebauung

## Slide 49: Wasserbewusste Stadtentwicklung
ǃ Wasser soll nicht abgeleitet, sondern innerstädtisch genutzt werden
ǃ Von der Konventionellen dezentralen Entwässerung hin zu einer wasserbewussten Stadtentwicklung
Bestehende Infrastruktur muss weiter unterhalten
werden
Mangel an Flächen für oberirdische Maßnahmen
Hoher Unterhaltungsaufwand für oberirdische Maßnahmen
Großes Maß an Sensibilisierung und Partizipation erforderlich

## Slide 50: Überflutungsvorsorge durch Bauleitplanung
Grundsätze der Bauleitplanung § 1 BauGB
Abs. 5: Die Bauleitpläne sollen auch dazu beitragen, Klimaschutz und Klimaanpassung zu entwickeln
Abs. 6: Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen
  Nr. 1: Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Sicherheit der Bevölkerung
  Nr. 12: Hochwasservorsorge, Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden

## Slide 51: Entwässerungskonzeption
Abwassertechnische Erschließung
Es ist nicht rechtssicher, ein Baugrundstück auszuweisen, und damit verbindliches Baurecht zu schaffen, ohne zu wissen, ob die Erschließung auch gesichert werden kann
Die Erschließungslast ist in § 123 BauGB geregelt
und ist Aufgabe der Gemeinde
Bebaubar ist ein Grundstück erst dann, wenn die Anbindung an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Entwässerung sichergestellt ist
(§§ 30 Abs. 2, 33 Abs. 1 Nr. 4, 34 Abs. 1 und 35 Abs. 1 BauGB)

## Slide 52: Entwässerungskonzeption
Geltungsbereich eines Bebauungsplans
Hierzu zählt auch die Sicherstellung des Schutzes vor
unplanmäßiger Überflutung
im Sinne der
Erschließungssicherheit
Dies erfordert im Idealfall, dass durch das Planungsamt im
Flächen je
großen
Zuge des Verfahrens klare überbaubare Grundstück ausgewiesen und keine Flächenausweisungen vorgenommen werden
Alternativ: Nachweise
für Drosselwassermengen,
als Teil einer größtmögliche (worst case)
Retentionsräume und Überflutungsfreiheiten Entwässerungskonzeption für die überbaubare Fläche als Grundflächenzahl führen §§ 17 und 19 BauNVO

## Slide 53: Überflutungsvorsorge durch Bauleitplanung
Steuernde Festsetzungen für zukünftige Bebauung können genutzt werden um die Erschließung sicherzustellen und zum Überflutungsschutz beizutragen
Festsetzungen des Bebauungsplans werden
entwickelt mit den Werkzeugen des § 9 BauGB
Der § 9 BauGB ist ein abgeschlossener Festsetzungskatalog des Bauplanungsrechts
Kreative Festsetzungsideen sind nicht zulässig

## Slide 54: Versickerungsflächen
§ 9 Abs. 1 BauGB
Es ist möglich, in einem Bebauungsplan nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 d BauGB Flächen festzusetzen, die auf
einem Baugrundstück für die natürliche Versickerung (Rasen, Blumenbeet, Wiese) freigehalten werden müssen
Beispielsweise kann festgesetzt werden, dass von den nicht überbaubaren Grundstücksflächen mindestens 50 % eine natürliche Bodenfläche bleiben müssen
Über § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB können Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
Die Art und Weise der Versickerung und des Rückhalts (wie die Anlegung von Mulden zur Versickerung oder Rückhaltung von Niederschlagswasser) sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festzusetzen

## Slide 55: Hochwasserangepasstes Bauen
§ 9 Abs. 1 BauGB
Nr. 1: Art der baulichen Nutzung
Nr. 16c: Bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen
  Keine Aufenthaltsräume im Untergeschoss
  Gründung und Ausbildung eines Untergeschosses
(Wanne)
  Ausbildung von Kellerlichtschächten
Nr. 3: Festsetzung der Höhenlage und Ausschluss von
Kellergeschossen

## Slide 56: Multifunktionale Retentionsflächen
§ 9 Abs. 1 BauGB
Nr. 9: besonderer Nutzungszweck von Flächen
  Speicherung von Extremniederschlägen
  In Kombination mit
    Nr. 5 Gemeinbedarf, Spiel und Sport
    Nr. 10 freizuhaltende Flächen
    Nr. 11 Verkehrsflächen oder
    Nr. 15 öffentliche Grünflächen
  Besondere Begründung und Beleg des Bedarfs durch Regenwasserbeseitigungskonzeption
ǃ Vorsicht: Verkehrssicherungspflicht bei Überflutung
Quelle: MUST Städtebau

## Slide 57: Weitere Festsetzungsmöglichkeiten
§ 9 Abs. 1 BauGB
Dämme, Deiche, Notentwässerung, Notwasserwege
Nr. 16: Festsetzung von Flächen für Hochwasserschutzanlagen (wasserwirtschaftliche Anlagen) und Regelung des Wasserabflusses
Nr. 21: Notwasserwege per Geh- Fahr- und Leitungsrecht (GFL) sichern
Flächensparendes durchlüftungsoptimiertes Bauen
Nr. 1: Gebäudeausrichtung und Höhe
Nr. 2: Bauweise, GRZ (bauliche Dichte)
Nr. 2a: Abweichende Abstandflächen
Nr. 3: Höchstmaße für Wohnbaugrundstücke
Nr. 4: Begrenzung von Nebenanlagen § 14 (1) BauNVO
Nr. 10: von Bebauung freizuhaltende Flächen und ihre Nutzung
Nr. 11: Steuerung von Anzahl und Lage der PKW-Stellplätze
Nr. 16: Festsetzung von Wasserflächen
Quelle: MUST Städtebau

## Slide 58: Weitere Festsetzungsmöglichkeiten
§ 9 Abs. 1 BauGB
Schaffung von Schatteninseln
Nr. 9: Flächen mit besonderem Nutzungszweck „Verschattung“
Begrünung und Bepflanzung
Nr. 10: Festsetzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (und ihre Nutzung)
Nr. 15: Festsetzung von öffentlichen und privaten Grünflächen
Nr. 20: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Nr. 25: Arten- und Klimaschutzgründe
Auch Dach- und Fassadenbegrünung inkl. Qualität und Quantität der Pflanzungen (Vegetationsform, durchwurzelbare Schichtstärke, etc.)
Gestalterische Festsetzung § 86 Abs. 1 Nr. 7 MBO (Begrünung
baulicher Anlagen)
Quelle: MUST Städtebau

## Slide 59: Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung
Kommunaler Instrumentenkasten zur
Klimafolgenanpassung
  Verbesserung der Beteiligung und des gegenseitigen Verständnisses
  Problemstellungen ganzheitlich erfassen und lösen
  Abwägungsdefizite vermeiden und rechtskonforme Bebauungspläne aufstellen
Hilfestellung in der Planungspraxis
  Rechtliche Grundlagen
  Kommunale Handlungsoptionen in der Bauleitplanung
  Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten

## Slide 60
Planungsoptionen bei Gefahren

## Slide 61: Gefahren aus Klimafolgen erkennen
Analyse
Starkregen-
hinweiskarte
Klimaatlas / Klimadaten
Starkregen- gefahrenkarte
Lokale Klimaanalyse
Gefahr
Leib und Leben
Gesundheitliche Risiken
Sachschäden
Klimafolgen
Hitze
Dürre
Überflutung
Starkregen

## Slide 62
Planungserfordernis
Priorisierung
Starkregen Gefährdung kritischer Infrastruktur / gravierende Umweltschäden, Gefahr für Leib und Leben Hitze und Trockenheit nur besonders gelagerte Ausnahmefälle
Starkregen Sachgütergefährdung Gebäude Hitze und Trockenheit Gravierende Beeinträchtigung der Gesundheit besonders sensibler Personengruppen Maßnahmengebiete Klimafolgenanpassungskonzepte
Starkregen Sachgütergefährdung geringe Auswirkungen Hitze und Trockenheit kurzzeitige Beeinträchtigung besonders sensibler Personengruppen
1
2
3
Bauleitplanung Neuaufstellung oder Änderung
Steuernde Festsetzungen für zukünftige Bebauung
Zulässigkeit im Planverfahren nach §§ 14 und 15
BauGB
Hinweise für Umgang mit Bestand
Ordnungsbehördliches Vorgehen bei Gefahr für Leib und Leben im Bestand
Verzicht auf Bauleitplanung
bisheriges Planungsrecht
(§ 34 oder Bebauungsplan)
Eigen- und Objektschutz
Prüfung der gesicherten Erschließung im Baugenehmigungsverfahren
ggfs. Nebenbestimmungen und Hinweise in Baugenehmigungen
Planungskonsequenz

## Slide 63: Umgang mit den Gefahren
Begrünung Dachflächen
/Fassaden
Versickerung Verdunstung
Multifunktionale
Flächennutzung
- Verkehrs- und Freiflächen
Retentions- flächen
Offene kontrollierte Ableitung
Rückhalt an Bauwerken
Entsiegelung
Albedo- Anpassung
Strategische Planung
Maßnahmen
§ 9 BauGB Festsetzungen im
Bebauungsplan

## Slide 64: Objektschutz – Ansätze und Checklisten
6

## Slide 65: Öffentliche und private Schutzmaßnahmen
! Die Stadt plant vor allem technische Maßnahmen
wie Becken, Deiche, Schutzwände, …
! Diese Maßnahmen sollen die Gefahr reduzieren
! Die Maßnahmen unterliegen langen intensiven Planungs- und Umsetzungszeiträumen, dem Vergaberecht und kosten viel Geld
! Private Objektschutzmaßnahmen sollen die Gefahr abwehren
! Diese Maßnahmen können meistens schnell und
kostengünstig umgesetzt werden
! Es gibt Hilfestellungen für den privaten Objektschutz

## Slide 66: Gefahren durch Starkregen und Hochwasser
Überflutung durch Starkregen
Schutz vor Oberflächenwasser
Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Schutz vor Grundwasser
1.
2.
3.

## Slide 67: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Oberflächenwasser
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
öffentlich privat
Grundstücksgrenze

## Slide 68: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Oberflächenwasser
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
1
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände

## Slide 69: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Oberflächenwasser
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
1
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände

## Slide 70: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation

## Slide 71: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation
2

## Slide 72: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation
2

## Slide 73: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation
2

## Slide 74: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation

## Slide 75: Schadensursachen und Schutzmaßnahmen Schutz vor Grundwasser
Rückstauebene
öffentlicher Hauptkanal
Revisionsschacht
Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife
3
1
Eindringendes Wasser durch Fenster, Lichtschächte, Kellereingänge, durchnässte Außenwände
2
Eindringendes Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation
3 Eindringendes Wasser durch Kellerboden und Außenwände

## Slide 76: Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement

## Slide 77
Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement
Gefahrenanalyse
Risikoanalyse
Handlungskonzept

## Slide 78: Gefahrenanalyse
Überflutungsflächen
Fließgeschwindigkeit
Überflutungstiefen

## Slide 79: Risikoanalyse
Kritische Infrastruktur
Weitere sensible Gebäude und Infrastruktur
≥ 0,25 m
≥ 0,50 m
≥ 1,00 m

## Slide 80: Risikoanalyse
▪
Kritische Infrastruktur
Weitere sensible Gebäude und Infrastruktur
≥ 0,25 m
≥ 0,50 m
≥ 1,00 m

## Slide 81: Handlungskonzept
Ziele festlegen - Beteiligung der Akteure
Kommunale Flächenvorsorge
Konzeption baulicher Maßnahmen
Krisenmanagement auf dem Prüfstand
Informationsvorsorge
Schriftliches Handlungskonzept

## Slide 82: SRRM - Handlungskonzept
1
Ausgangslage und Zielabstimmung
2
Objektbezogene Risikoanalyse
3
Informationsvorsorge
4
Flächenvorsorge
5
Konzeption von baulichen Maßnahmen
6
Krisenmanagement

## Slide 83: Ziele festlegen - Beteiligung der Akteure
Ziel
Ziele für die Kommune vereinbaren
Unterstützung des Verwaltungsvorstands sicherstellen
Format
Halbtägiger Workshop
Zu beteiligende Akteure
Stadtplanung, Straßenbau, Stadtentwässerung, Bauen und Wohnen, Gebäudewirtschaft, Grünflächen, Umwelt, Recht und Ordnung, Öffentlichkeitsarbeit, …
Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Infrastrukturträger

## Slide 84: Kommunale Flächenvorsorge
Ziel
Gemeinsam mit den Stadtplanungsämtern sollen Maßnahmen vereinbart werden, die insbesondere bei der Entwicklung von B-Plänen die Gefahren bzw. Risiken durch Starkregen reduzieren
Schriftlich ausgearbeitet und tabellarisch festgehaltene
Maßnahmen
Kurze Ablaufdiagramme aus denen hervorgeht, an welchen Stellen im B-Plan-Verfahren die Gefahren und Risiken durch Starkregen besonders berücksichtigt werden
Format
Halbtägiger Workshop
Zu beteiligende Akteure
Stadtplanung, Straßenbau, Stadtentwässerung, Bauen und Wohnen, Gebäudewirtschaft, Grünflächen

## Slide 85: Konzeption kommunaler baulicher Maßnahmen
Ziel
Konzeption von kommunalen baulichen Maßnahmen
  Notwasserwege, Rückhaltungen an der Oberfläche, Wallungen, etc.
Format
Ortsbegehung, Fotodokumentation, Übersichtspläne, Skizzen, Beschreibungen, …
Berücksichtigung von anderen stadtplanerischen Planungsinstrumenten (FNP, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, etc.)
Zu beteiligende Akteure
Stadtplanung, Straßenbau, Stadtentwässerung

## Slide 86: Krisenmanagement auf dem Prüfstand
Ziel
Darlegung des aktuellen Stands und der Optimierungsmöglichkeiten für
  Alarm- und Meldewege
  Maßnahmen bzw. Einsatz der Starkregengefahren- und –risikokarten
  Stabsarbeit
Format
Mindestens 1 halbtägiger Workshops
Zu beteiligende Akteure
Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Stadtplanung, Straßenbau, Stadtentwässerung
Feuerwehr, Ordnungsamt

## Slide 87: Informationsvorsorge
Ziel
Die beteiligten Akteure Gruppen sollen hinsichtlich der Gefahren durch Starkregen sensibilisiert werden
Ableitung von unterschiedlichen Formaten für beispielsweise die Informations- und Verhaltensvorsorge sowie den privaten Objektschutz (Flyer, Online-Formate, Bürgerbeteiligungen,
…)
Format
Mindestens 1 halbtägiger Workshop
Zu beteiligende Akteure
Politische Gremien und Entscheidungsträger
BürgerInnen bzw. allgemeine Öffentlichkeit
Betreiber kritischer Infrastrukturen
Wirtschaft und Gewerbe
Land- und Forstwirtschaft

## Slide 88: Objektbezogene Bewertung der Überflutungsrisiken
Ziel
Genaue Analyse der Objekte mit Überflutungsrisiko in detaillierter
Weise über Risikocheckliste
Format / Vorgehensweise
Vorstellung der identifizierten kritischen Objekte und der Erstbewertung des Schadenspotenzials
Abstimmung der Risikochecklisten und ihre Anwendungsbereiche
Objektspezifische Risikoeinschätzung in Abhängigkeit vom Schadenspotenzial und den Möglichkeiten des Wassers ins Gebäude einzudringen
Schriftliche Begründung und bildliche Dokumentation der
Handlungserfordernisse und ggf. erster Maßnahmenoptionen
Je Workshop des Handlungskonzepts soll ein Gebäude beispielhaft begangen werden und die Risikocheckliste dazu ausgefüllt werden
Für die Betreiber kritischer Infrastrukturen wird ein gemeinsamer Ortstermin durchgeführt, in dem die Ergebnisse vorgestellt und Anwendungsmöglichkeiten abgestimmt werden

## Slide 89: Schriftliches Handlungskonzept
Ziel
Die Ergebnisse der vorhergehenden Punkte sind in einem schriftlichen Handlungskonzept zusammenzufassen
Maßnahmen sowie Handlungsaufträge sollen beschrieben und hinsichtlich ihrer Umsetzungsdringlichkeit priorisiert werden
Für die Maßnahmen sollen Zuständigkeiten benannt werden
Format
Schriftliches Handlungskonzept
Zu beteiligende Akteure
Alle

## Slide 90: Informationsvorsorge

## Slide 91: Informationen für den privaten Objektschutz

## Slide 92: Katastrophenschutz
! Es wird Überflutungsereignisse geben, welche die
Vorstellungskraft überschreiten
! Diese Naturkatastrophen können nicht bewältigt werden
! Die Punkte des Katastrophenschutzes müssen
erläutert werden
! Wie informiere ich mich?
! Wie bereite ich mich vor?
! Wie werde ich gewarnt?
! Wie verhalte ich mich?

## Slide 93: Verhaltensvorsorge

## Slide 94: Verhaltensvorsorge
Informieren Sie sich TV/Radio/Wettermeldungen etc.
Menschenleben vor Sachwerten
Bringen Sie Ihre Kinder und hilfebedürftige in Sicherheit
Betreten Sie keine Räume/Bereiche, in denen Hochwasser eingedrungen ist
Sprechen Sie die Aufgabenverteilung im Ernstfall mit allen
Familienmitgliedern ab
Gehen Sie nicht in Ihren Keller, wenn Wasser eingedrungen ist
Beachten Sie Absperrungen und Anweisungen der Einsatzkräfte. Betreten Sie keine überfluteten Straßen und Uferbereiche
Nachsorge: Bausubstanz prüfen; sachgerechte Entsorgung von Sachschäden; Verzehren Sie kein Obst und Gemüse aus überfluteten Gebieten; sachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen

## Slide 95: Weiterführende Informationen – Gefahrenkarten
Starkregenhinweiskarte NRW:
https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
Hochwassergefahrenkarte NRW
https://www.hochwasserkarten.nrw.de/

## Slide 96: Weiterführende Informationen – Checklisten und Maßnahmen
Hochwasser Kompetenz Centrum Selbsteinschätzung BBSR
Standortanalyse, Bewertung und
Maßnahmen-Empfehlung
Fragebogen
Sachkundige
https://www.hochwasser-pass.com
BBSR-Leitfaden Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/ve roeffentlichungen/sonderveroeffentlich ungen/2018/leitfaden-starkregen.html

## Slide 97: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt ®. Jegliche, auch auszugsweise Veröffentlichung, Vervielfältigung, Änderung oder sonstige Verwendung ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Kommunal Agentur NRW GmbH gestattet.
Ansprechpartner
Marc Jansen
Telefon: 0211 43077-216
Marc.Jansen@KommunalAgentur.NRW
Dr. Jan Echterhoff
Telefon: 0211 43077-109
Echterhoff@KommunalAgentur.NRW

## Slide 98: Planspiel – Platzhalter für Materialien, die wir vorbereiten und mitbringen

## Slide 99: Starkregengefahr
Amtliche
Geobasiskarte
Starkregengefahren- karte

## Slide 100: Starkregengefahr
Amtliche
Geobasiskarte
Starkregengefahren- karte
ǃ B-Plan-Übersicht

## Slide 101: Starkregengefahr
Amtliche
Geobasiskarte
Starkregengefahren- karte
ǃ B-Plan-Übersicht
ǃ Geplante Bebauung

## Slide 102
Begrünung Dachflächen
/Fassaden
Versickerung Verdunstung
Multifunktionale Flächennutzung
- Verkehrs- und Freiflächen
Retentions- flächen
Offene kontrollierte Ableitung
Rückhalt an Bauwerken
Entsiegelung
Albedo- Anpassung
Strategische Planung
Maßnahmen

## Slide 103: Festsetzungsgrundlagen
§ 9 Abs. 1 BauGB, § 89 BauO NRW
Leitfaden S. 19 ff